## Slide 1: TÌM HIỂU VÀ MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP
NGUYỄN TRỌNG NAM
HÀ THẾ ĐĂNG
VƯƠNG CHÍ SƠN
GVHD: ThS. Bùi Trọng Tùng
Notes: This template can be used as a starter file for presenting training materials in a group setting.
Sections
Right-click on a slide to add sections. Sections can help to organize your slides or facilitate collaboration between multiple authors.
Notes
Use the Notes section for delivery notes or to provide additional details for the audience. View these notes in Presentation View during your presentation.
Keep in mind the font size (important for accessibility, visibility, videotaping, and online production)
Coordinated colors
Pay particular attention to the graphs, charts, and text boxes.
Consider that attendees will print in black and white or grayscale. Run a test print to make sure your colors work when printed in pure black and white and grayscale.
Graphics, tables, and graphs
Keep it simple: If possible, use consistent, non-distracting styles and colors.
Label all graphs and tables.

## Slide 2: Giới thiệu chung
Đặc điểm của EIGRP
Hoạt động cập nhật bảng định tuyến của các bộ định tuyến
Mô phỏng hoạt động của EIGRP bằng GNS3
Notes: Give a brief overview of the presentation. Describe the major focus of the presentation and why it is important.
Introduce each of the major topics.
To provide a road map for the audience, you can repeat this Overview slide throughout the presentation, highlighting the particular topic you will discuss next.

## Slide 3
Đặc điểm của EIGRP
Notes: This is another option for an Overview slides using transitions.

## Slide 4
Giao thức định tuyến EIGRP là giao thức độc quyền của Cisco và được thiết kế và phát triển bởi Cisco.

## Slide 5
1. Các ưu điểm của EIGRP
Sử dụng tài nguyên một cách tốt nhất. Sư dụng băng thông tốt, tối ưu.
Khi thay đổi xảy ra, chỉ những thay đổi bảng định tuyến được truyền, không phải là toàn bộ định tuyến bàn Điều này làm giảm giao thức định tuyến chính nó đặt trên mạng.
thời gian hội tụ nhanh(trong một số tình huống hội tụ có thể gần như tức thời).
hỗ trợ các giao thúc IP, IPX, APPLE TALK.

## Slide 6
1.1. Hội tụ nhanh
Các router sử dụng thuật toán DUAl nên tất cả các router sẽ cùng thực hiện khi xảy ra sự cố, các router liên kết với các láng giềng lân cận và các thông tin đã được lưu trữ nên có thể cập nhật rất nhanh.
Nếu tuyến đường xảy ra lỗi sẽ lập tức gửi thông báo và đến các router và các láng giềng để nhận phản hồi và cập nhật tuyến đường tốt nhất mới.

## Slide 7
1.2 . Sử dụng băng thông tối ưu
EIGRP chỉ gửi thông tin cập nhật của bảng định tuyến chứ không gửi toàn bộ bảng định tuyến nên nó chỉ gửi một lượng bang thông tối thiểu. hoạt động cập nhật của EIGRP không phải định kì mà chỉ khi có sự thay đổi nó mới tiến hành cập nhật, các router được thiết lập mối quan hệ duy trì bằng cách gửi cái gói HELLO định kì 5s/lần, các gói HELLO này không chiếm nhiều bang thông.

## Slide 8: 2. Giao thức định tuyến EIGRP
2.1. Thuật toán DUAL
Là hệ thống cập nhật các đường đi tốt nhất, tìm kiếm các đường đi tốt nhất có chi phí ít nhất trong mạng. DUAL đảm bảo rằng mỗi đường đi được thiết lập là một vòng lặp tự do không lặp đi lặp lại. Việc cập nhật đường đi phải được thực hiện thông qua tất các các bộ định tuyến trong mạng.
Notes: This is another option for an Overview slide.

## Slide 9: Các thông tin được truyền đi tất cả các nút và các nút không bị thay đổi sẽ gửi phản hồi để giảm tối đa việc kiểm tra tính toán. .
DUAL hoạt động với 3 loại tin là: QUERY, UPDATE và REPLAY

## Slide 10: 2.1.1 METRIC
Thông số metric của EIGRP được xác định một cách khá phức tạp với viêc sử dụng cùng một kiểu số liệu tổng hợp như IGRP nhưng nhân với 256 để nâng từ 24bit lên 32bit. Công thức tính metric liên quan tới Bandwidth,load,delay, reliability và các số K.
Metric = 256 * ({(K1 * BW) + [(K2 * BW) / (256-LOAD)] + (K3 * DELAY)} * (K5 / (REL + K4))))
K1 == K3 == 1 K2 == K4 == K5 == 0 K6 == 0

## Slide 11: 2.2. phát hiện và khôi phục hàng xóm Gói HELLO
Khi một bô định tuyến được khởi tạo nó sẽ gửi gói HELLO tới bất kì giao diện nào mà EIGRP được thiết lập để phát hiện và duy trì liên kết hàng xóm.
Các router trở thành hàng xóm của nhau khi chúng có cùng các giá trị K kiểu EIGRP. Cũng bao gồm trong gói HELLO là giá trị hold time.
Notes: Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.

## Slide 12
Các router gửi các gói HELLO định kì 5s/lần để phát hiện hoặc khôi phục hàng xóm của mình và duy trì mối liên kết với nhau. .
HELLO: 5s/lần
HELLO: 5s/lần

## Slide 13: Hold time : hold-time thường được cố định là 15s, đây là thời gian chờ phản hồi HELLO từ các router để biết các hàng xóm còn hoạt động không.

## Slide 14: 2.3 Các gói của EIGRP
Gói UPDATE
Gói QUERY
Gói REPLY
Gói SIA QUERY
Gói sIA REPLY
Notes: What will the audience be able to do after this training is complete? Briefly describe each objective how the audience will benefit from this presentation.

## Slide 15: 2.3.1. Gói UPDATE
Các gói update kiểu DUAL để truyền tải thông tin cập nhật về đường đi. Khi một hàng xóm được phát hiện, ngừng hoạt động hay có thay đổi về đường đi thì sẽ gửi các gói UPDATE tới router liên quan.
Notes: Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images.
See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

## Slide 16: 2.3.2. Gói QUERY
Gói QUERY được gửi bởi 1 router nào đó khi tuyến đường của router đó đang ở trạng thái ACTIVE , nếu có nhiều router ở trạng thái ACTIVE nó sẽ gửi lần lượt riêng biệt từng gói QUERY cho các router và nhận thông tin từ nhiều gói REPLY . Khi toàn bộ gói QUERY được xử lý thì nó sẽ gửi đi gói REPLY hoặc SIA-REPLY để phản hồi thông tin mới nhất.
Notes: Keep it brief. Make your text as brief as possible to maintain a larger font size.

## Slide 17: 2.3.3. Gói REPLY
Gói trả lời này mang thông điệp DUAL REPLY và sẽ gửi thông tin trả lời cho gói QUERY. Nó được gửi khi toàn bộ các gói QUERY đã được nhận và xử lí xong và mỗi gói REPLY sẽ mang môt TLV cho mỗi điểm đến và thông số metric ở trong bản topo của nó.

## Slide 18: 2.3.4. Gói SIA QUERY
Khi QUERY vẫn đang chờ thông tin trả lời REPLY. Để có thể xác định thiết bị router vẫn đang hoạt động nó sẽ gửi gói SIA QUERY tới các hàng xóm đang hoạt động của nó điều này cho phép nó kiểm tra sự liên kết của các router và xác định router kia còn hoạt động không.
Notes: If there is relevant video content, such as a case study video, demo of a product, or other training materials, include it in the presentation as well.

## Slide 19: 2.3.5. Gói SIA REPLY
Là gói gửi phản hồi của gói SIA QUERY nó cũng tương tự việc hoạt động của QUERY với REPLY. Nếu bộ định tuyến vẫn hoạt động nó sẽ gửi lại gói SIA REPLY ở trang thái ACTIVE điều này xác định các thiết bị router lân cận vẫn đang hoạt động.
Notes: Add a case study or class simulation to encourage discussion and apply lessons.

## Slide 20: Discussion
What we can learn from Jeremy
Best practices
Take-aways
Notes: Discuss outcomes of the case study or class simulation.
Cover best practices.

## Slide 21: Summary
Define your challenges
  Technological as well as personal
Set realistic expectation
  Mastery is not achieved overnight
Keep your eye on the goal
  Mentorship programs
Notes: Summarize presentation content by restating the important points from the lessons.
What do you want the audience to remember when they leave your presentation?
Save your presentation to a video for easy distribution (To create a video, click the File tab, and then click Share. Under File Types, click Create a Video.)

## Slide 22: Resources
<Intranet site text here> <hyperlink here>
<Additional reading material text here> <hyperlink here>
This slide deck and related resources: <hyperlink here>

## Slide 23: Questions?

## Slide 24: Appendix
Notes: Is your presentation as crisp as possible? Consider moving extra content to the appendix.
Use appendix slides to store content that you might want to refer to during the Question slide or that may be useful for attendees to investigate deeper in the future.